## Slide 1: Valor de Referencia del Cambio o Diferencia crítica
Juan se realiza cada año un control de su glucemia en ayunas y resulta:
Suponiendo variabilidad preanalítica nula, éstas glucemias puede variar por:
un proceso patológico ( no siempre una “enfermedad”)
la medicación que recibe
fluctuaciones biológicas intraindividuo ( Variab. Biol intraind)
la imprecisión inherente a la medición (Variab. Analítica)
La cuestión es poder discriminar cuáles de estas
4 causas provocan los cambios observados en las
glucemias de Juan
2008 | 2009 | 2010 | 2011
81mg% | 85 mg% | 92 mg% | 100 mg%

## Slide 2
Para valorar si la diferencia entre 2 mediciones de un analito en un individuo, se debe solo a fluctuaciones biológicas + analíticas, ó además se debe a un proceso patológico o la medicación, se calcula el Valor de Referencia del Cambio o Diferencia crítica. VRC= Zp x(2)1/2 x (CV2 A + CV 2w) 1/2 . Zp = 1,96 para tener un 95% de confianza
CVA = Coef de Var analítica,
CVw = Coef de Var biológica intraind
No podemos modificar el CV w, pero
podemos minimizar el CVA y con ello lograr < VCR

## Slide 3
El VRC estima el máximo cambio observable entre dos mediciones en un mismo indiv, debido a la Variabil. biol.intraind + la variabil. analítica.
Si la diferencia observada es > al VCR del analito, hay una probabilidad del 95% que exista otra causa , además de las variabil. Bio y analitica
A < VCR, hay > poder de discriminar las causas de la diferencia observada entre dos mediciones en un mismo individuo.

## Slide 4
Para la glucemia ayunas, el C.V.bi= 4,5 % , por tanto una Gluc= 100 mg% puede fluctuar entre 95,5 y 104,5 mg% por causas biológicas del individuo
Si nuestro lab tiene un CVa = 2,5 %, una Gluc= 100 mg% puede fluctuar entre 97,5 y 102,5 mg% por nuestra imprecisión analítica.
Con éstos 2 valores, calculamos para la glucemia y VRCgluc= 14,3%
Para una gluc= 100mg%, el 14,3% = 14,3 mg%,
por lo tanto, hay 95 % de probabilidad que
la glucemia fluctúe entre 84,7 mg/dl y 114,3 mg/dl,
sólo por causas biológicas + analíticas.

## Slide 5
Recién una diferencia > 15% entre 2 glucemias indica que también hay algún proceso patológico y/o una medicación que la están modificando
ATENCION: una diferencia < VCR no excluye que además posea algún proceso patológico o un tratamiento que cause leves cambios, pero ya no podemos advertirlo por el VCR
Volviendo a las glucemias de Juan, vemos que todos los cambios interanuales son diferencias < VCR.
Sin embargo, hay una tendencia no explicable por fluctuaciones aleatorias que sugiere un proceso patológico y/o medicación como causa del aumento continuado de su glucemia.

## Slide 6: Que pasa si la diferencia observada > al VRC ?
Supongamos que el año 2012, en Juan su gluc= 118mg%, frente a su gluc. = 100 mg% del 2011, la dif. = 18 mg%.
Este cambio (18mg%) > VRCgluc= 15 mg%, por lo tanto:
“hay una probabilidad del 95% que el cambio observado
( 18 mg%) se deba además, a otra/s causa/s no biológica ni analítica”
Por Ej. Por un proceso de deterioro de su capacidad para regular la glucemia en ayunas y/o
por los corticoides que esté recibiendo

## Slide 7: Analitos con alta VB i y/o alta Var. analítica, tendrán un VRC grande
Los Triglicéridos tienen CVbi= 21% y alta variabilidad analítica: Si en nuestro lab, el CVa= 10,5%, calculamos nuestro VCR= 64,8% !!!!!!!!
Con éste VCR, si hallamos en un paciente, TG= 200 mg%, fluctúa un 21% por Var. Biol, es decir, entre 158 y 242 mg%
Y además fluctúa por Var. analítica = 10,5 %, o sea entre 179 y 221 mg%
Para un TG:200 mg%, con un VCR: 64,8%= 130 mg% , el valor observado ( 200 mg%) fluctúa entre 70 y 330 mg% !!!
Con éstas variaciones, pretender que al dosar TG detectamos cambios por enfermedad y/o tratamiento…. Es tener mucha imaginación, y saber poco del VCR……

## Slide 8
María se realiza controles de sus TG cada 6 meses y resulta:
Junio 2009 | Diciembre 2009 | Junio 2010
165 mg% | 185 mg% | 205 mg%
¿Cómo interpretamos los cambios en los TG de María?
Suponiendo que nuestro VCR= 64 %
(185-165/165)x 100% = 12% 205 -185/185)x100=11%
Ambos cambios son < VRC por tanto hay 95% de Pbb que sean cambios por fluctuaciones biológicas y analíticas.
Tenemos muy poca capacidad de detectar si además hay causas patológicas y/o del tratamiento que también aumenten los TG, al utilizar un VRC tan amplio

## Slide 9
En analitos con un VRC grande, hay muy baja capacidad de discriminar si los cambios observados se deben a fluctuaciones biológicas y/o analíticas y/o por un proceso patológico y/o por el tratamiento aplicado
Por suerte, tenemos otros 2 recursos para interpretar los cambios que observamos en valores seriados de un analito
1- VALORAR LA TENDENCIA
En el caso de María, observamos una tendencia de aumento no explicable por fluctuaciones aleatorias que sugiere un proceso patológico que incrementa sus niveles de TG .
Este recurso es útil en todo analito, cualquiera sea su VRC

## Slide 10: 2do recurso para detectar diferencias críticas
2- Comparar nuestro resultado con el promedio de los valores previos del paciente.
En María, el promedio de sus TG anteriores=
165 +185/2= 175 mg%.
Calculamos la diferencia frente al último valor = 205 mg% :
Dif = (205-175/175)x 100 %= 17 mg%.
Para TG, nuestro VRC= 64 % x 175mg%= 112 mg%.
Vemos que con VRC muy elevado este recurso no sirve.
Es de utilidad sólo en analitos con bajo VCR ( < 10%)

## Slide 11: Analitos con VRC moderado
Ricardo, de 56 años, se realiza controles anuales de Creatininemia por padecer HTA detectada en el 2008 y bajo tratamiento médico :
VB intraindividuo: CV bi= 5,3 % , por tanto una Cr= 1mg/dl fluctúa entre 0,95 y 1,05 mg/dl
CVa = 2,2 %, por tanto una Cr= 1 mg/dl fluctúa entre 0,98 y 1,02 m/dl
Si en nuestro lab, para Cr , el VRC= 13% (IC 95%), una
Cr = 1 mg%, fluctuará entre 0,87 y 1,13 mg/dl por cambios biológicos y analíticos.
2008 | 2009 | 2010 | 2011
0,80 mg% | 0,84 mg% | 0,92 mg% | 1,00 mg%

## Slide 12: Los cambios de Cr en Ricardo son significativos?
En todos los casos, las diferencias entre un año y el anterior, son < VRC= 13%, por tanto, no son diferencias críticas.
Sin embargo, nuevamente observamos que existe una tendencia de aumento, no explicable por variaciones aleatorias biológicas y analíticas.
El promedio entre 2008 y 2010 = 0,85 mg%, frente a Cr =1 mg% (2011), da una difer. = 0,15 mg%, > al VRC= 0,13 mg%, lo cual nos advierte que hay un cambio significativo
( indica al médico investigar causas patológicas y/o del tratamiento)

## Slide 13: Colesterol total
Para un CT = 200 mg%
Con un CVbi= 5,4 %, fluctúa entre 189 a 211 mg%
Con un CVa= 4%, fluctúa entre 194 a 206 mg%
el VRC= 18,6 % (IC 95%)
Un CT = 200 mg% fluctúa entre 163 y 237 mg% por causas biológicas y analíticas.
Para controles anuales, las asociaciones de expertos recomiendan realizar 3 mediciones del colesterol separadas 15 días, calcular el promedio, y compararlo con el promedio de 3 mediciones en el próximo control anual.
¿para qué ?......
¿Porqué casi nadie cumple este consejo ?

## Slide 14: Analitos con VRC bajos ( < 10%) Ej: SODIO plasmático
Para un Na = 140 meq/l
Por CVbi= 0,7 %, fluctúa entre 139 y 141 meq/l
Por CVa= 0,4%, fluctúa entre 139,5 y 140,5 meq/l
VRC= 2,2 % (IC 95%)
Un Na = 140 meq/l fluctúa entre 137 y 143 meq/l por causas biológicas y analíticas.
El VRC del Na P tiene alta sensibilidad para detectar causas patológicas y/o del Tto entre 2 valores consecutivos
¿ porqué el Na tiene un CVbi tan bajo?

## Slide 15: Ejercicios de Aplicación
Ricardo tiene 56 años, es diabético en tratamiento hace 8 años.
Se realiza Gluc en ayunas, HbA1c, CT, TG, C-HDL y C-LDL c/año. Es Contador y no realiza ninguna actividad física.
En su Lab, para Golesterol Total: su CVa= 4%
De la tabla de Ricos, el CV bi= 5,4%
Calcule el VRC para Colesterol Total, entre valores consecutivos. Interprete sus resultados. ¿Cómo dialogaría con Ricardo ?
Cambia su Fotómetro por un Autoanalizador y ahora para CT, su Cva= 1%, Calcule el nuevo VRC, ¿ Cuál es el beneficio ?
2018 | 2019 | 2020 | 2021
180 mg/dl | 192 mg/dl | 202 mg/dl | 217 mg/dl